臺中市養護工程處

臺中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養申請案件

檢核總表

| 認養單位 |  | (請加蓋申請人或申請單位印章) |
| --- | --- | --- |
| 申請日期 | 年 月 日 |
| 認養標的 | 一、□公園 □園道 □綠地 □人行道：以道路街廓為單位。 二、□行道樹：以道路街廓為單位，但個人認養以株為單位。 三、□人行地下道：地下道本體、出入口階梯及出入口綠帶區。 四、□人行陸橋：陸橋本體、二側階梯及基地周遭之公共設施。 五、□兒童遊樂場 □廣場：以整處為單位。 |
| 認養範圍 | 臺中市 區 路 號 |
|  | 臺中市 區 地段 地號 |
| 認養期間 | ____________年(認養期間1至4年) |
| 檢附資料 | □認養計畫書 | □認養契約書 | □都市設計審議審定本 | □其他： |
| 【以下為認養申請案件通過後填列】 |
| 設置完成時間 | 年 月 日 |
| 業務單位複查( ) | □符合認養標的之使用目的及方式。 |
|  | □未符合認養標的之原申請之使用目的及方式，請改善。 □複查：已於 年 月 日改善完成。 |
| 【以下為認養期滿後，認養單位申請退還保固金時填列】 |
| 保固期滿時間 | 年 月 日 |
| 業務單位複查 ( ) | □同意退還保證金。 |
|  | □未符合認養標的之原申請之使用目的及方式，請改善。 □複查：已於 年 月 日改善完成。 |

臺中市養護工程處

臺中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養申請案件

認養計畫書檢核表

| 項目 | 認養審核項目 | 計畫書頁碼 | 認養單位 自行檢核 | 業務單位 審核 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 整體計畫 | 1-1 | 認養計畫書內是否說明認養目的。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-2 | 是否收取認養保證金。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-3 | 是否設立認養告示牌(標明尺寸大小及內容)。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-4 | 申請範圍之行政區域、路段是否敘述正確。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-5 | 申請範圍之圖面是否呈現與周邊街廓關係及相關之空間關係。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-6 | 認養計畫書內是否載明營繕工程與認養經費之概估。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 1-7 | 認養計畫書內是否明列清潔維護頻率、人力、聯繫窗口及認養期間。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
| 業務單位 |  |
| 2. 人 行 道 | 2-1 | 人行道鋪面是否載明材質、單元尺寸及厚度。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-2 | 人行道鋪面表面應維持順平，材質是否防滑，且鋪面具備透水效益。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-3 | 人行道鋪面材質是否為市面上常見通用材質。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-4 | 認養範圍之人行道是否與周邊基地之鋪面齊平。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-5 | 人行道路緣石高度以15公分為限。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-6 | 人行道寬度淨寬一般情況不得小於1.5公尺以上，如因局部路段空間受限時，不得小於0.9公尺，以利無障礙通路及一般行走需求，是否於認養計畫書平面圖上載明人行通行淨空間距離。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第6.1、14.1節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
| 項目 | 認養審核項目 | 計畫書頁碼 | 認養單位 自行檢核 | 業務單位 審核 |
| 2. 人 行 道 | 2-7 | 無障礙通路上應儘量避免設置排水溝進水格柵或蓋板，無法避免時，應優先考量採化妝蓋板方式，倘無法採化裝蓋板，則其排水隔柵長邊應與行進方向垂直，開孔短邊宜小於1.3公分。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範第14.1節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-8 | 人行道路緣斜坡是否配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置設置。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第14.2節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-9 | 人行道路緣斜坡之坡度是否符合營建署設置規範，不得小於8.33%(1:12)，坡度越緩(1:15)為佳。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第14.2節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-10 | 人行道設置斜坡道，是否有於圖面載明設置位置，說明斜坡道種類，且繪製平面、剖面圖說明。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-11 | 橫越人行道之穿越道斜坡度不宜大於10%，設置平台時寬度以1.2公尺為宜，最小0.9公尺，並請於認養計畫書載明尺度。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第6.3節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-12 | 人行道通路之一側或兩側是否具備足供視障者依循前進之整齊邊界線。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第14.4.1節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-13 | 利用地面鋪材提供整齊邊界線時，其顏色、材質、觸感或敲擊聲必須與相鄰地面呈現明顯差異或對比，足供視障者辨識，據以導引前進。 ※依據營建署市區道路及附屬工程設計規範 第14.4.1節※ |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
| 項目 | 認養審核項目 | 計畫書頁碼 | 認養單位 自行檢核 | 業務單位 審核 |
| 2. 人 行 道 | 2-14 | 人行道不允許設置項目:車阻、導盲磚等。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-15 | 人行道設置斜坡道，是否有於圖面載明設置位置，說明斜坡道種類，且繪製平面、剖面圖說明。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 2-16 | 人行道設置斜坡道需求。 | 另案 申請 | □是 □否 | □符合 □未符合 |
| 業務單位 |  |
| 3. 景 觀 綠 化 | 3-1 | 景觀綠化是否採複層設計。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-2 | 樹穴土壤是否改良。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-3 | 是否載明既有樹木現況及種類、株數。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-4 | 花台或樹木植穴緣石，是否載明材質。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-5 | 花台或樹木植穴，是否規劃為帶狀植栽帶。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-6 | 花台或樹木植穴緣石之設計，是否與人行道鋪面齊平，並達到水源入滲之功能。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-7 | 新植或移植或換植之樹種是否為臺中市建議行道樹種一覽表所列21種之樹種。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-8 | 新植或移植或換植之樹木是否載明尺寸（高度．寬度．米高徑）。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-9 | 新植或移植或換植之樹木是否載明合宜種植深度。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-10 | 新植或移植或換植之樹木是否載明合適種植季節。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-11 | 新植或移植或換植之樹木是否載明支架設立方式。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-12 | 新植或移植或換植之樹木種植間距至少為5-6公尺間距，以利植物生長，是否符合並載明間距。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-13 | 是否標明樹穴與人行道間之平面及剖面圖。 |  | □是 □否 | □符合 □未符合 |
|  | 3-14 | 行道樹移植及修剪。 | 另案 申請 |  | □符合 □未符合 |
| 業務單位 |  |
| 【補充說明】 如認養標的為人行地下道、人行陸橋類型，則依據認養性質，由申請單位逕行檢附相關資料。 |